## Slide 1
IROS 2025具身智能八大前沿风向
汇报人：苏浩天
汇报时间：2025/10/29

## Slide 2
语言/视觉-语言引导的具身操作与移动操作
灵巧操作（扩散策略、多模态、视觉-触觉融合）
高维场景表示与开放词汇感知（高斯Splatting/场景图/占用）
SLAM 2.0（GS-SLAM、动态场景、轻量化）
抓取与末端执行器创新与数据集
人形/腿足全身控制与任务泛化
01
03
02
04
05
06
07
08
多机器人协同与 LLM 驱动任务分配/协同感知
抓取与末端执行器创新与数据集

## Slide 3
语言/视觉-语言引导的具身操作与移动操作
大量工作将VLM/LLM接入感知-建图-规划-控制闭环，支持开放词汇、长时任务与人机共处环境。
近期：仓储/服务场景下语言驱动取放/重排上线可行性提升。
中期：VLM+地图/场景图成为通用栈，催生“开放词汇移动操作”产品线。
远期：人机协作标准接口与语义地图生态形成，推动“多机器人+人”混合流程。
技术难点
长期任务中的场景漂移与持续更新；
语言-空间-动作对齐；
开放词汇与不确定指令的消歧；
实时性与安全约束共存。
行业影响
  Dynamic Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Long-Term Language-Guided Mobile Manipulation
    主要干了什么：在动态环境中构建可增量更新的开放词汇3D场景图，支撑语言驱动的长期移动操作。
    方法要点：目标分割+结构化场景关系+局部高效更新机制；支持无需完整重建的交互更新。
  MORE: Mobile Manipulation Rearrangement through Grounded Language Reasoning
    主要干了什么：用落地的语言推理驱动移动操作重排任务，将语言理解与物理可行动作衔接。
  OVL-MAP: An Online Visual Language Map Approach for Vision-And-Language Navigation in Continuous Environments
    主要干了什么：在连续空间里把视觉-语言导航与在线地图结合，实现语言目标的可执行落地。
  ROD-VLM: A Framework of Real-Time Robotic Perception, Reasoning and Manipulation
    主要干了什么：面向实时机器人，打通感知-推理-操作的VLM框架。
  TagGuideBot: Enhancing Robot Intelligence with Object Tags and VLMs
    主要干了什么：引入物体标签与VLM结合，提升机器人对物体与任务的理解和执行。

## Slide 4
灵巧操作（扩散策略、多模态、视觉-触觉融合）
灵巧操作进入“扩散/多模态/触觉-视觉融合”新阶段，强调复杂接触、双臂/多指、任务可迁移与数据效率。
近期：装配/插拔/软硬混合目标的精细化操作落地提速。
中期：视触融合模块与灵巧手硬件生态成熟，形成可复用工程栈。
远期：从“抓取”走向“操作技能库”，支持家庭/医疗/检修等复杂任务。
技术难点
高维接触动力学建模；数据稀缺与泛化；触觉高频信号与视觉低频/遮挡的鲁棒融合；安全与稳定性。
行业影响
  DexDiffuser: Generating Dexterous Grasps with Diffusion Models
  主要干了什么：用扩散模型生成灵巧抓取，强调对高自由度手的抓取姿态生成。
  LDexMM: Language-Guided Dexterous Multi-Task Manipulation with Reinforcement Learning
  主要干了什么：将语言指令融入灵巧多任务操作的强化学习，提升任务泛化与易用性。
  RoboDexVLM: Visual Language Model-Enabled Task Planning and Motion Control for Dexterous Robot Manipulation
  主要干了什么：VLM赋能灵巧操作的任务规划与运动控制，打通“理解-计划-控制”。
  VTAO-BiManip: Masked Visual-Tactile-Action Pre-Training with Object Understanding for Bimanual Dexterous Manipulation
  主要干了什么：视觉-触觉-动作的掩码式预训练，面向双臂灵巧操作与物体理解。
  Adaptive Visuo-Tactile Fusion with Predictive Force Attention for Dexterous Manipulation
  主要干了什么：提出预测性力注意力机制，提升视触融合下的精细接触控制。

## Slide 5
高维场景表示与开放词汇感知（高斯Splatting/场景图/占用）
高维场景表示（高斯Splatting、开放词汇占用/场景图）成为通用基建，驱动开放世界理解、长期操作与导航。
- 形成“可查询、可规划”的场景 OS，承载语言/任务级查询与长期操作策略。 - 推动检修/巡检、服务机器人与无人驾驶中的语义级任务规划与重定位。
技术难点
动态场景的时序一致性、重定位与误差漂移抑制。
语义-几何跨模态对齐与不确定性刻画（开放词汇下尤甚）。
实时性与内存的工程权衡，尤其在长时任务与大场景
行业影响
  - PanopticSplatting: End-To-End Panoptic Gaussian Splatting - 主要干了什么：把全景（语义+实例）感知引入 3D Gaussian Splatting，实现端到端的三维全景级表示与渲染。 - 方法要点：GS 渲染管线中显式建模类别与实例掩码；以渲染一致性与分割监督联合训练，输出可查询的三维语义实例层次。
  - GaussianGraph: 3D Gaussian-Based Scene Graph Generation for Open-World Scene Understanding - 主要干了什么：以 3D 高斯原语为节点单元构建三维场景图，支持开放词汇下的对象与关系表达。 - 方法要点：将高斯参数与视觉-语言嵌入对齐；以空间邻接/接触/拓扑关系生成图边；开放词汇查询驱动节点检索与关系推断。
  FunGraph: Functionality Aware 3D Scene Graphs for Language-Prompted Scene Interaction - 主要干了什么：在三维场景图中引入“功能性/可供性”标签，使语言指令可映射到可交互对象与部件。 - 方法要点：融合 VLM 先验与几何/接触线索标注功能标签；以语言提示选择可交互节点并输出操作条件。
  OpenVox: Real-Time Instance-Level Open-Vocabulary Probabilistic Voxel Representation - 主要干了什么：提出实时的实例级开放词汇体素表达，以概率分布形式编码类别不确定性。 - 方法要点：体素网格中维护类分布与实例分配；结合文本-视觉对齐实现开放词汇标注与查询；注重实时推理与内存效率。-
  DynamicGSG: Dynamic 3D Gaussian Scene Graphs for Environment Adaptation - 主要干了什么：在动态环境中构建/维护 3D 高斯场景图，支持随时间变化的对象与关系更新。 - 方法要点：基于运动分割与数据关联的高斯增量更新；对关系边做时序刷新与冲突消解，保证长期一致性。
  OpenFusion++: An Open-Vocabulary Real-Time Scene Understanding System - 主要干了什么：面向实时机器人系统的开放词汇场景理解与融合方案，支持在线标签与语义映射。 - 方法要点：将开放词汇分割与多传感融合结合；在线维护语义地图/缓存；兼顾实时性与语义可查询性。

## Slide 6
SLAM 2.0（GS-SLAM、动态场景、轻量化）
SLAM 2.0（GS-SLAM、动态场景、低资源）与跨模态融合SLAM/里程计，支撑移动机器人长周期与大规模部署。
支撑 AGV/UAV/移动操作的低成本长周期部署； 为任务级规划提供更稳定的语义级地图底座。
技术难点
动态剥离与遮挡处理；跨会话一致性与大规模场景的图优化。
多传感同步/标定；在边缘/低功耗平台上的稳态运行。
行业影响
  - CGS-SLAM: Compact 3D Gaussian Splatting for Dense Visual SLAM - 主要干了什么：以“紧凑”高斯表示实现稠密视觉 SLAM 的存储/计算效率提升。 - 方法要点：高斯参数压缩与共享；渲染与配准的高效化。-
  MeGS-SLAM: Memory Efficient Gaussian Splatting SLAM with Graph Signal Processing - 主要干了什么：结合图信号处理，进一步压缩内存占用并维持重建质量。 - 方法要点：在图域进行高斯参数降采样/滤波；关键帧/节点的选择策略。-
  Embracing Dynamics: Dynamics-Aware 4D Gaussian Splatting SLAM - 主要干了什么：显式处理动态目标和时间维度的 4D GS-SLAM。 - 方法要点：运动分割与动态对象的独立建模；时序一致性约束。-
  NGD-SLAM: Towards Real-Time Dynamic SLAM without GPU - 主要干了什么：在无 GPU 条件下实现实时动态 SLAM。 - 方法要点：算法与数据结构轻量化；CPU 友好加速与近似策略。-
  Leveraging Semantic Graphs for Efficient and Robust LiDAR SLAM - 主要干了什么：将语义图引入 LiDAR SLAM，提升大场景与退化环境中的鲁棒性与效率。 - 方法要点：对象级/关系级图约束；与几何匹配互补的回环与重定位。

## Slide 7
人形/腿足全身控制与任务泛化
人形/腿足全身运动与任务泛化，扩散策略、课程学习与视觉增益使场景适应更稳健。
近期：展演/巡检/搬运/协作“可控可演示”。
中期：步态/恢复/上肢操作的模块化控制栈商品化与复用。
技术难点
全身动力学与接触切换的稳定性；感知-控制延迟与落脚误差。
高动态下的能耗/热管理；安全与可解释性。
行业影响
  Generalizable Humanoid Manipulation with 3D Diffusion Policies - 主要干了什么：以 3D 扩散策略提升人形操作任务的可泛化能力。 - 方法要点：在三维动作/接触空间中以扩散生成候选；与可行性/稳定性约束联合筛选。
  HiFAR: Multi-Stage Curriculum Learning for High-Dynamics Humanoid Fall Recovery - 主要干了什么：通过多阶段课程学习实现高动态跌倒恢复。 - 方法要点：从简到难的场景/扰动分级；接触切换与上身/下肢协调策略。
  Learning Smooth Humanoid Locomotion through Lipschitz-Constrained Policies - 主要干了什么：在策略网络上施加 Lipschitz 约束，获得更平滑与稳定的人形步态。 - 方法要点：正则化/约束化训练；干扰下的平滑性与可控性提升。
  Humanoid Whole-Body Locomotion on Narrow Terrain Via Dynamic Balance and Reinforcement Learning - 主要干了什么：在窄地形上实现全身动态平衡与强化学习结合的行走控制。 - 方法要点：质心/零力矩约束与策略学习的层次化架构；边界条件下的稳定策略。
  IWalker: Imperative Visual Planning for Walking Humanoid Robot - 主要干了什么：引入“命令式视觉规划”，将视觉线索直接转译为可执行的行走计划。 - 方法要点：视觉提示到脚步/身体姿态的映射；在线再规划与障碍绕行。

## Slide 8
抓取与末端执行器创新与数据集
抓取与末端执行器创新与数据集建设并进，走向“任务导向+软硬协同+触觉”的工程化。
电商/分拣/装配/维修等抓取场景的稳定性与成功率提升；
数据集与评测基准推动软硬件与算法栈标准化。
技术难点
未知物体参数/材质不确定；遮挡与姿态纠偏；视触/力控稳定协同。
双臂/多指在复杂接触下的规划与冲突消解。
行业影响
  Diffusion Suction Grasping with Large-Scale Parcel Dataset - 主要干了什么：利用大规模包裹数据集与扩散策略生成吸附式抓取方案，面向快递/分拣。 - 方法要点：以扩散模型生成吸附位姿与接近路径；真实包裹形变/材质多样性的鲁棒适配。
  DG16M: A Large-Scale Dataset for Dual-Arm Grasping with Force-Optimized Grasps - 主要干了什么：构建双臂抓取与力优化的大规模数据集，促进双臂协作研究。 - 方法要点：记录力学信息与抓取质量；提供评测基准与标准流程。
  PANDAS: Prediction and Detection of Accurate Slippage - 主要干了什么：准确预测/检测抓取滑移，提升稳定性与温和抓取能力。 - 方法要点：触觉/力觉信号建模与早期滑移判别；闭环调整握持力。
  Grasp EveryThing (GET): 1-DoF, 3-Fingered Gripper with Tactile Sensing for Robust Grasping - 主要干了什么：提出 1 自由度三指且带触觉的鲁棒夹爪，结构简单但适配性强。 - 方法要点：机械自适应与触觉反馈结合；面向杂乱场景的稳健把持。
  Learning Gentle Grasping from Human-Free Force Control Demonstration - 主要干了什么：在无真人参与的力控示教条件下学习“温柔抓取”。 - 方法要点：基于力信号的示教轨迹与阈值策略蒸馏；细粒度力控回路。

## Slide 9
多机器人协同与 LLM 驱动任务分配/协同感知
多机器人协同与LLM驱动的多体任务分配/协同感知，强调韧性、通信与边缘协同。
物流/安防/矿山/农林等群体化作业“可部署性”提升；
任务编排与协同中间件/OS 逐步成形。
技术难点
异构机群的时延/丢包下同步；一致性与隐私安全；大规模可扩展与算力预算。
任务分解/重规划与最优性-实时性的平衡。
行业影响
  CLGA: A Collaborative LLM Framework for Dynamic Goal Assignment in Multi-Robot Systems - 主要干了什么：用协作式 LLM 框架做多机器人动态目标分派。 - 方法要点：把任务需求/环境语义转为可执行分配；在线更新与冲突消解策略。
  Resilient Multi-Robot Target Tracking with Sensing and Communication Danger Zones - 主要干了什么：在“感知/通信危险区”约束下实现韧性目标跟踪。 - 方法要点：对危险区建模；路径/队形/通信协同优化。
  Edge-Assisted Multi-Robot Visual-Inertial SLAM with Efficient Communication (I) - 主要干了什么：边缘侧辅助的多机 VI-SLAM，降低通信负载并提升协同定位精度。 - 方法要点：关键特征/图因子选择性上传；带宽感知的协同优化。
  Deep Equivariant Multi-Agent Control Barrier Functions - 主要干了什么：在多智能体上结合“等变性”与 CBF，保证编队/避障等安全约束。 - 方法要点：结构等变网络+CBF 联合；对称性带来的样本效率与泛化。
  DHC-ME: A Decentralized Hybrid Cooperative Approach for Multi-Robot Autonomous Exploration - 主要干了什么：去中心化的混合式协同探索，提高规模化与鲁棒性。 - 方法要点：前端启发式+后端优化联合；低通信占用的局部-全局目标协调。

## Slide 10
医疗机器人智能化与数据驱动
医疗机器人智能化：从数据集与学习系统到自主操作与高精重建。
术中导航/助手系统的半自动化；特定子任务的稳态商用化路径更清晰。
技术难点
医疗数据合规与标注；组织-器械相互作用建模与安全责任边界。
真实场景下的可解释与可控，融入医师工作流。
行业影响
  DARt Vinci: Egocentric Data Collection for Surgical Robot Learning at Scale - 主要干了什么：面向手术机器人学习的自视角大规模数据采集方案。 - 方法要点：头戴/工具端视角记录与多模态同步；标准化标注与切分。
  RoboNurse-VLA: Robotic Scrub Nurse System Based on Vision-Language-Action Model - 主要干了什么：基于 Vision-Language-Action 的手术器械护士助手原型。 - 方法要点：器械识别/语言理解到动作执行的闭环；安全与可交互性约束。
  Autonomous Image-To-Grasp Robotic Suturing Using Reliability-Driven Suture Thread Reconstruction - 主要干了什么：以“可靠性驱动”的缝线重建来实现自主“图像到抓取”的缝合。 - 方法要点：缝线几何重建的置信建模；抓线抓取与穿刺路径规划。
  apsDT: Diffusion-Transformer for Capsule Robot Manipulation - 主要干了什么：将扩散与 Transformer 融入胶囊机器人操控。 - 方法要点：时序建模与生成式策略结合；受限空间/视野下的姿态与轨迹控制。
  Gaussian Splatting with Reflectance Regularization for Endoscopic Scene Reconstruction - 主要干了什么：在内镜场景重建中使用 GS 并加入反射率正则，提高质感/几何一致性。 - 方法要点：反光/湿润组织的成像特性建模；GS 渲染与正则联合优化。